## Slide 1
♠
♦
♣
♥
ELCO—
DEALER
Sistema Automático de Reparto de Cartas
ASIGNATURA ELCO · PROYECTO FINAL
Álvaro Poveda
Itziar Otaño
Cristina Rodríguez
Carlos González
Javier Carretero
Juan Salgado

## Slide 2
¿POR QUÉ AUTOMATIZAR EL REPARTO Y EL BARAJADO?
TIEMPO PERDIDO
El reparto manual interrumpe el juego y alarga innecesariamente cada ronda.
ERRORES DE DISTRIBUCIÓN
La repartición humana genera errores que ralentizan y enturbian la partida.
EXPERIENCIA DISCONTINUA
Detener el juego para repartir rompe el ritmo e inmersión del jugador.
LA SOLUCIÓN
ELCO-DEALER
▸ REPARTO Y BARAJADO 100% AUTOMÁTICO
▸ CONSISTENTE, RÁPIDO Y REPETIBLE
▸ SIN ERRORES DE DISTRIBUCIÓN
▸ EXPERIENCIA FLUIDA EN CADA PARTIDA

## Slide 3
OBJETIVO Y FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
Diseñar e implementar un sistema electrónico capaz de repartir automáticamente cartas a N jugadores, de forma precisa, configurable y controlada por el usuario.
INTERFAZ PANTALLA
Menú interactivo con pantalla LCD y botonera integrada
REPARTO MANUAL
Control directo mediante pulsador para uso flexible
N JUGADORES
Número de participantes configurable desde la interfaz
RETORNO A REFERENCIA
Vuelta automática a posición inicial tras cada ciclo
VERIFICACIÓN SENSORES
Detección de carta entregada para validar cada reparto
REPARTO Y BARAJEO AUTOMÁTICO
Distribución carta a carta a cada jugador en orden de turno

## Slide 4
EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
DISEÑO
IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN
01
SELECCIÓN DE IDEA
Evaluación de alternativas · elección del concepto
02
DISEÑO CONCEPTUAL
Definición de arquitectura, componentes y subsistemas
03
DISEÑO CAD / MECÁNICO
Modelado 3D en OnShape · piezas para impresión FDM
04
DISEÑO ELECTRÓNICO
Esquemáticos · selección de drivers, motores y sensores
05
CONTROL / FSM
Máquina de estados implementada en Arduino Mega
06
PRUEBAS DE SUBSISTEMAS
Validación individual: motores, sensores, interfaz
07
INTEGRACIÓN Y REDISEÑOS
Ensamblaje completo · correcciones iterativas
08
VALIDACIÓN FINAL
Demo funcional completa · prototipo operativo

## Slide 5
DISEÑO MECÁNICO
DISEÑO CAD EN ONSHAPE
PIEZAS FDM · DISEÑO MODULAR
BASE, GIRO Y REPARTIDOR
BARAJADOR / REPARTIDOR
Mecanismo principal
PLATO / DISCO
Base de giro
SOPORTE GIRATORIO
Lazy Susan CAD

## Slide 6
DISEÑO ELECTRÓNICO
ARDUINO MEGA
Controlador central
→
DRIVERS
L298N / A4988
→
MOTORES
Paso a paso / DC
→
SENSORES
Detección de carta
→
PANTALLA
LCD + botonera
ESQUEMA INICIAL
Distribución base de conexiones
ESQUEMA FINAL
Versión completa con leyenda
CABLEADO REAL
Montaje físico del prototipo
Núcleo del proyecto: coordinación de motor paso a paso, sensor óptico, interfaz LCD y lógica de control en una arquitectura integrada sobre Arduino Mega.

## Slide 7
CONTROL DEL SISTEMA — FSM

## Slide 8
FASES DE PRUEBA Y VALIDACIÓN
FASE 1
INTERFAZ DE USUARIO
Navegación LCD · Respuesta pulsadores · Configuración jugadores
✓ VALIDADO
FASE 2
SISTEMA DE SENSORES
Detección de carta · Umbral de sensibilidad · Falsos positivos
✓ VALIDADO
FASE 3
SISTEMA DE MOTORES
Control paso a paso · Velocidad de reparto · Posicionamiento angular
✓ VALIDADO
FASE 4
INTEGRACIÓN GLOBAL
Coordinación subsistemas · FSM ciclo completo · Pruebas de estrés
FASE 5
VALIDACIÓN FINAL
Reparto completo N jugadores · Ciclos repetidos · Demo funcional grabada
ERROR
ERROR

## Slide 9
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
CRITERIO
VALORACIÓN
OBSERVACIONES
DIFICULTAD DE DESARROLLO
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Integración mecánica + electrónica + software
CONSUMO ENERGÉTICO
⭐️
Estimado en pruebas de subsistema
COSTE DE PRODUCCIÓN
21,57€
Componentes COTS + impresión 3D
NIVEL DE ELECTRÓNICA
Alto
Arduino Mega + drivers + sensores + LCD
COMPLEJIDAD DE CONTROL
Alta — FSM implementada
Múltiples estados y transiciones condicionales
POSIBILIDAD DE ESCALADO
Alta
Más jugadores, más barajas, conectividad
EXPERIENCIA DE USUARIO
—
Evaluación durante la demo final

## Slide 10
DIFICULTADES Y FUTURAS IMPLEMENTACIONES
DIFICULTADES ENCONTRADAS
▸ Integración simultánea de subsistemas mecánicos y electrónicos
▸ Calibración de sensores ópticos para detección fiable de carta
▸ Sincronización de la FSM con los tiempos de actuación motora
FUTURAS IMPLEMENTACIONES
Conectividad inalámbrica — Integración Bluetooth o WiFi para control desde app móvil
Reconocimiento de juego — Adaptar el reparto automático a distintos tipos de juegos de cartas
Diseño de producto final — Reducción de coste y tamaño para versión comercializable
Escalado de jugadores — Ampliar el sistema para soportar configuraciones de más participantes
Integración de sensores — Sustituir la selección del número de jugadores y el sistema de imanes para el sensor home por sensores de cada jugador

## Slide 11
♠
♦
WEB
♣
♥

## Slide 12
♠
♦
WEB
♣
♥